## Slide 1: Projet ICU-Tropic : Réduction des îlots de chaleur urbain en milieu tropical .
Présenté par Garry Rivière.
Membres du projet : Alexandre Lefevre, Pr Harry Boyer, Dr Bruno Malet Damour, Dr Garry Rivière, Joshua Sweetman.

## Slide 2: Contexte
+1,5°C
Selon RCP 4.5
Source : GIEC, AR6, Chapitre 6
Nécessité d’adopter des stratégies d’adaptation pour les villes
4,2 milliard d’habitants en ville
+2,5 milliards d’habitants en ville
90% de l’augmentation en Afrique et Asie
Risques croissants sur les populations urbaines
Vagues de chaleurs accentuées par les ICU
Aujourd’hui
2050
Notes: Aire urbaine = 4,2 milliard de personnes dans le monde >50% de la population
Urbanisation crée de la vulnérabilité et population urbaine de plus en plus exposées aux risques
Importance des études sous nos latitudes

## Slide 3: Les Îlots de Chaleur Urbains (ICU)
Diminution des espaces végétalisés
Augmentation des surfaces minérales
Densification urbaine
Augmentation de la population
Réchauffement climatique
Les causes
Source : Masson et al 2020
Les conséquences
Notes: Conséquences = inconfort thermique = impact sur la demande en climatisation

## Slide 4
Quelles solutions pour améliorer le confort thermique des villes en climat tropical ?

## Slide 5: Le projet ICU Tropic
Phase I : Mesurer le climat urbain
Première caractérisation des ICU à la Réunion à macro-échelle
Phase II : Modéliser le climat urbain
Tester des solutions d’aménagements (végétation, formes urbaines)
Prédire le confort thermique en climat tropical
Cartographie thermique à l’échelle d’un quartier avec un réseau de capteurs à faible coût
Préconisations pour les aménagements urbains futurs à différentes échelles sur le territoire de la Réunion
Station météo développée dans le cadre du projet
ICU de plus de 4,5°C sur la côte Ouest
ICU de plus de 3,5°C dans le Nord

## Slide 6: Méthodologie
Classification de la Réunion en 12 zones microclimatiques à partir des données du modèle ALADIN de Météo France avec un maillage à 3.5km
107 stations réparties sur le territoire avec des données entre 2010 et 2023.
Source : MeteoFrance, MeteoR OI et PIMENT 2024
2022 : Année avec le plus de données au pas de temps horaire. (840 996)

## Slide 7: Carte des ICU
Orientation stratégique sur les PLU pour les zones U et Au
ICU plus important dans les formes urbaines denses
ICU plus marqué hiver et nuit
ICU plus important sur la cote ouest en climat 3b que 3c

## Slide 8: Validation du modèle numérique Envi-met
Données météo : Tair, Vair, Humidité Relative, Irradiation
Paramètres maquettes : Types de sols, Matériaux de construction (types, couleurs), Espacement urbain, Hauteur des bâtiments, Taux de végétation, Source d’eau.
Entrées
Sorties
Outil numérique de modélisation
Carte des températures, humidité, vent, irradiation, carte du ressenti thermique.
Données horaire MétéoFrance
Saint Denis
Le Port
Comparaison avec les mesures in situ

## Slide 9: Hypothèses de simulation
Simulation du 01/10 à 7h00 au 10/10 à 0h00 (239h de simulations)
Maquette Ruisseau avec végétation , type de sol et DEM
INPUT météo : Données MétéoFrance de la station de Gillot Aéroport située à ~5km au pas de temps horaire pour vent à 10m(vitesse + direction), température et humidité relative à 2m, conditions de ciel clair
UTCI calculé avec Biomet pour un homme moyen de 35 ans

## Slide 10: Maquette Envi-Met du Ruisseau
Réalisée avec OpenStreetMap, IGN + complété avec les données de terrain pour la végétation et les hauteurs de batis
Maquette numérique du quartier du Ruisseau à St Denis
(Siège de la SHLMR)
Maillage de x=2m par y=2m et z=3m
Avec les cellules les plus basses divisées en 5
Taille de la maquette :

## Slide 11: UTCI c’est quoi ?
Température (°C)
Humidité relative (%)
Température de globe (°C)
Vitesse d’air (m/s)
Irradiance solaire (W/m²)
Indicateurs de confort thermique
Source : Grosdemouge 2020

## Slide 12: Extraction des données
Potential Air Temperature [°C]
Relative Humidity [%]
Wind Speed [m/s]
MRT [°C]
UTCI [°C]
Simulées :
In situ :
Air Temperature [°C]
Relative Humidity [%]
Wind Speed [m/s]
MRT [°C]
UTCI [°C]
Uniquement une donnée horaire
Pas de temps horaire sauf pour Wind Speed qui est moyenné sur une heure

## Slide 13
Validation Decembre 72h du 14/12 à 8h au 17/12 à 7h

## Slide 14: Le quartier du Ruisseau à horizon 2050
+1.4°C à l’horizon 2050 d’après scénario SSP2-4.5 (RCP4.5)
Augmentation la plus élevée dans la saison chaude et vague de chaleurs plus nombreuses et plus longues
Croissance de la population
Dans le Nord : plus grande augmentation de population +0.9% /an entre 2018 et 2050
Croissance de la demande en logement
172 500 logements à construire entre 2021 et 2050
461 000 ménages en 2050
Réchauffement climatique
1,022 millions d’habitants en 2050
Projections de la population à la Réunion à l’horizon 2050 (INSEE 2022)
Les besoins en logements à la Réunion à l’horizon 2050 (INSEE 2024)
Dans le Nord : plus gros besoin de 52 000 logements (30% des besoins) (+1.3% de ménages/an) (+1800 logements/an entre 2021 et 2050) (+45% de ménages entre 2021 et 2050)
BRIO (Leroux 2023)

## Slide 15
1) Simulation avec ville actuelle aujourd’hui lancée pour le 9 février 2025
2) Simulation avec ville actuelle en 2050
+1.5°C
Simulations au mois de février (mois le + chaud)
Calcul UTCI (Min, Max, Moy) et écart-type sur la maquette
% d’espace dans chaque zone de Grosdemouge
Scénarios de simulation
4) Simulation en densifiant uniquement en augmentant le nb d’étages
+1.5°C
ZAB
+1.5°C
ZAB
5) Simulation en densifiant en augmentant le nb d’étages et végétation
Vg
6) Simulation en densifiant (uniquement habitat collectif )
+1.5°C
ZAN
7) Simulation en densifiant (uniquement habitat collectif )
+1.5°C
ZAN
Vg
3) Simulation avec ville actuelle en 2050
+1.5°C
Vg

## Slide 17: Merci de votre attention