## Slide 1: Rôle de l’Hydrogène dans la décarbonation des îles - La Réunion -
Projet ANR HyLES
2021-2025
Matinale de l’innovation – TEMERGIE – 5 juin 2025
D. GRONDIN – ENERGY-Lab

## Slide 2: Contexte – Motivations
Hydrogène énergie – une solution technologique de décarbonation
2020 – début d’une politique de soutien massif (Green Deal)
Les territoires insulaires : faible résilience énergétique et économique
Quel(s) apport(s) de l’hydrogène pour la transition énergétique de ces territoires ?

## Slide 3: Projet HyLES
Intégration de l’hydrogène pour l’indépendance énergétique et la neutralité carbone
Sciences pour l’Ingénieur
Sciences du climat
Sciences humaines et sociales
Intégration à l’échelle locale
Intégration à l’échelle de l’île
Verrous et Impacts socio-économique
Modélisations
Transports en commun
Activités portuaires
3 territoires
4 laboratoires
Approche pluridisciplinaire

## Slide 4: Projet HyLES - La Réunion
Élaboration de scénarios énergétiques prospectifs
Application à la mobilité
Application au stockage réseau
Modélisation du réseau
Thèse Agnès François – FEMTO-ST/ENERGY-Lab - 2024
Données d’entrée
Impacts
Socio-économique

## Slide 5: Données d’entrée
 | Données | Sources
Météorologiques | - Rayonnement (W/m²) | Météo France (stations, BRIO) ENERGY-Lab (stations)
 | - Température (°C) | 
 | - Précipitations (mm) | 
 | - Vent (m/s) | Météo France EDF Energies Renouvelables (Eolien)
Productions énergétiques | - Capacités installées - Rendements - Paramètres constructeurs - Données historiques de production | OpenData EDF SEI Réunion Documentations en ligne Hypothèses (données manquantes)
Postes source | - Coordonnées | OpenData EDF SEI Réunion
Lignes électriques | - Départ et arrivée | OpenData EDF SEI Réunion
 | - Longueur | 
 | - Capacité actuelle (MVA) | Hypothèses (données manquantes)

## Slide 6: Scénarios prospectifs – horizon 2030
Analyse et comparaison des différents scénarios historique sur La Réunion
2009
2015
2018
2019
2020
Horizon 2020

## Slide 7: Scénarios prospectifs – horizon 2030
Analyse et comparaison des différents scénarios historique sur La Réunion

## Slide 8: Scénarios prospectifs – 2030 / 2050
Production

## Slide 9: Scénarios prospectifs – 2030 / 2050
Consommation
Chart: Consommation électrique annuelle (GWh)
| 2023 | A.1 | A.2 | B.1 | B.2 | B.3 | B.4 | C.1 | C.2 | D.1 | D.2 | E.1 | E.2 | F.1 | F.2
Colonne1 | 2728 | 3792 | 2871 | 4450 | 4120 | 3500 | 3160 | 4100 | 3248 | 3732 | 2957 | 3360 | 3080 | 3448 | 2996
Scénarios de l’ADEME
3 360 GWh annuels : tendanciel (+1.6 % / an entre 2015 et 2030)
3 080 GWh annuels : augmentation maîtrisée (MDE) (+1 % / an entre 2015 et 2030)
Hypothèse choisie pour 2030
  Augmentation uniforme sur l’île
  Courbe de charge inchangée
Hypothèse choisie pour 2050 :
  évolution négligeable vs 2030
➜
Comparaison des scénarios de consommation pour 2030.

## Slide 10: Scénarios prospectifs – 2030 / 2050
Consommation Véhicules électriques (VE)
Consommation

## Slide 11: Scénarios prospectifs – 2030 / 2050
Chart: 
| Réponse à la demande | Faible intermittence | Faible emprise au sol | Faibles coûts d'investissement | Faibles émissions de CO2 | Faible consommation d'eau
Tendanciel | 0.9 | 0.5 | 1 | 1 | 0.9 | 0.10162
+90% EnR | 1 | 1 | 0.5 | 0.5 | 0 | 0
100% EnR | 0.9 | 0 | 0.5 | 0.5 | 1 | 1
Réponse à la demande
Faible intermittence
Faible
emprise au sol
Faibles coûts d’investissement
Faibles
émissions de CO2
Faible
consommation d’eau
Paramètres normalisés. Plus un indicateur se trouve vers l'extérieur du radar, plus il est favorable.
2030
Chart: 
| Réponse à la demande | Faible intermittence | Faible emprise au sol | Faibles coûts d'investissement | Faibles émissions de CO2 | Faible consommation d'eau
Base | 0.5 | 1 | 0.9857 | 0.48649 | 0.26291 | 0.90268
Intermittent | 0.5 | 0.1 | 1 | 1 | 0.1 | 1
Combiné | 1 | 0.8 | 0.1 | 0.1 | 1 | 0.1
Réponse à la demande
Faible intermittence
Faible
emprise au sol
Faibles coûts d’investissement
Faibles
émissions de CO2
Faible
consommation d’eau
2050

## Slide 12: Scénarios prospectifs - Limites
Travail préliminaire et purement technique
Système énergétique sont intriqués dans des « nœuds » pas strictement techniques
Future recherche devraient porter sur des objectifs plus larges
(Ex. : garantie d’habitabilité des îles)
Nécessité d’une dynamique collective, interdisciplinaire et scientifique

## Slide 13: Modélisation et Optimisation
Python for Power System Analysis (PyPSA)
  Open-source
  Multi-vecteur
  Forte communauté de développeurs
Simulations annuelles ou pluriannuelles (5 ans) au pas de temps horaire
Optimisation Programmation Linéaire à Nombres Entiers (Linopy)
  Pilotage hydraulique, thermique, stockage  mix énergétique
  positionnement et dimensions des dispositifs de stockage (batterie, chaîne H2)
  renforcement des lignes

## Slide 14: Modélisation et Optimisation
Scénario Combiné 2050 – Consommation EE – 100% VI électrifié et pilotable à 80%

## Slide 15: Hydrogène pour la mobilité
Usage direct de l’Hydrogène – transports terrestres collectifs
Autocar “Car Jaune” (17 lignes, 8 M km/an) 9,7-13,2 kg H₂/100 km selon relief
Train régional (1 ligne, 4 M km/an)
20 kg H₂/100 km
Batteries économiquement avantageuses
H₂ prend l’avantage au-delà de 250 km/jr ou sur fortes déclivités
Optimum économique
infrastructure de recharge (100 autocars)
3 MW d’électrolyseur
2 MW compresseur
2,23 t H2
Hydrogène économiquement avantageux
TCO de 13,25 €/km
900 km d’autonomie
Optimum économique
infrastructure de recharge (26 rames)
2 Stations
Est
2,5 MW d’électrolyseur
1,67 MW compresseur
2,12 t H2
Sud
2,9 MW d’électrolyseur
1,94 MW compresseur
2,4 t H2
2 Stations (Nord, Sud)

## Slide 16: Hydrogène pour la mobilité
CO + H2 → e-crude
e-crude + H2 → e-kérosène + naphta
Procédé de Fischer-Tropsch
➜ Conso. énergétique : 2,75 MWhé/MWh
Usage indirect - Carburant alternatif
N2 + 3 H2 → 2 NH3
➜ Conso. Énergétique : 1,82 MWhé/MWh
Procédé Haber-Bosh
Maritime
Aérien
« Coût énergétique » de l’autonomie

## Slide 17: Hydrogène pour le stockage réseau
Optimum économique
Optimum environnemental
Contrainte taille max. de stockage (25 MWh)
Contrainte facteur de charge électrolyseur (50%)
+ d’H2 (12t)
- de batteries (568 MWh)
Electrolyseur x 10
PAC x5
+ de batterie (663 MWh)
Puissance électrolyseur  10
pas d’Hydrogène
+ de batterie (504 MWh)
Sans H2
1,4 GWh
200 kW
2t
6 MW
655 MWh
69 MW
8t
17 MW
213 MWh
5
Sans mobilité H2
Faible facteur de charge des électrolyseurs (~10%)

## Slide 18: Hydrogène pour le stockage réseau
Optimum économique
Optimum environnemental
Transport terrestre collectif
Transport maritime
Diminution batterie de ~ 50 MWh
Suppression de l’Hydrogène « réseau »
au profit batteries (892 MWh)
Renforcement des lignes
 diminution batterie ( 3)
+ d’ H2 « réseau »
Fonctionnement avec capacité de batterie actuelle
Pas de renforcement des lignes
500 kg H2 « réseau »
300 kW PaC
- H2 aux stations
+ H2 « réseau »
Avec mobilité H2 (Autocars, train, secteur maritime)

## Slide 19: Hydrogène pour le stockage réseau
Sécheresse énergétique (« Dunkelflaute »)
succession de plusieurs jours de conditions météorologiques défavorables
Résultat de la littérature
optimisation annuelle minimise besoin stockage vs optimisation pluriannuelle (15 – 35 ans)
Travail préliminaire sur La Réunion
  Période de 5 ans
  Estimation de données manquantes
  Scénario combiné 2050
  Optimisation économique

## Slide 20: Hydrogène pour le stockage réseau
Épisodes de fortes pluies (Janvier/Février)

## Slide 21: Hydrogène pour le stockage réseau
Perspectives :
  Période plus longue de simulation
  Qualité des données (estimation de la ressource)
  Optimisation « rolling horizon »
  Gestion de la demande
 Thèse de Mirabelle Scholten (UMLP, FEMTO-ST, ENERGY-Lab) 2024-2027

## Slide 22: Impacts socio-économique
activité économique
emploi
émission de GES
Modèles Équilibres Généraux Calculables (MEGC)
Outil d’analyse
Défi majeur : modéliser l’inexistant
Analyse coût de l’Hydrogène
Analyses technico-économiques
Approche dominante
coût
compétitivité
LCOH
Projets isolés
Coûts systèmes
Externalités
Coûts construits selon méthodologie et l’objectif
 Pas intrinsèquement neutres
Recommandations
Questionner nos propres hypothèses  expliciter les biais des scénarios (vision du monde non neutre)
Saisir la complexité par une approche interdisciplinaire
Analyse au niveau du système territorial (au-delà du dispositif technique)
 co-construction avec acteurs locaux
22
Effet macro-économique sensible si création filière locale H₂

## Slide 23: Conclusions
Hydrogène : un levier stratégique (ni panacée, ni gadget)
→ Pertinent pour la mobilité lourde (autocars, train, maritime)
le stockage saisonnier → Complémentaire aux batteries dans un mix 100 % EnR
Limites actuelles
→ Coûts élevés pour l’équilibrage journalier → Faible facteur de charge des électrolyseurs sans mutualisation des usages
Enjeux clés pour demain
→ Anticiper les infrastructures & les compétences locales → Co-construire des trajectoires territoriales avec les acteurs → Approche interdisciplinaire pour saisir la complexité socio-technique

## Slide 24: Usages de l’hydrogène
Source : Thèse A. François

## Slide 25: RESTOR Project Renewable Energy STORage planning model for islandic energy systems

## Slide 26: Main objective
Develop and apply a multi-criteria Renewable Energy STORage planning model for islands…
… to support their decision-making for their energy system transformation…
… including sustainability criteria (economic, environmental, technical, social)…
… for evaluation, selection and ranking of energy storage projects

## Slide 27: Methods and steps
Development of RESTOR Multi-Criteria Decision Analysis planning model
Application of the RESTOR Model to the 4 Pilots and comparative analysis of the results
Model validation, replication and scaling to Follower Islands
Development of policy issues, business models and recommendations

## Slide 28: Expected results
Guidance to regional planners and Decision-Makers to
  Identify
  Implement
  Integrate
Appropriate portfolio of energy storage projects with existing or planned Renewable Energy production plants.

## Slide 29: Partners
Uppsala University (coordinator)
Austrian Institute of Technology
Region Gotland
University of Galway
Comharchumann Forbartha Arann
LATEC (Private R&D Institute)
University of La Reunion

## Slide 30: Pilots and Follower islands

## Slide 31: Changement climatique
Température
  Production PV
  Consommation électrique
Précipitation
  Hydraulique
  Biomasse

## Slide 32
Décomposition spatiale, temporelle et sectorielle de la courbe de charge
Méthode « Bottom-up »
Modèle probabiliste développée par Dr. U. Wilke – Thèse EPFL
Résidentiel
Tertiaire
Occupation horaire du ménage
Activités des ménages (Time Use Survey – France)
Conso annuelle par IRIS (INSEE)
Courbe de charges type de 2 secteurs : bureaux, commerces
Semaine
Week-end
Conso annuelle par IRIS (INSEE)
Manque : industries, hôtels/restaurants…
Véhicules électriques
Source : EDF
Semaine
Week-end
Profils Enerdata
(climatisation, ECS)

## Slide 33
Poste source « Moufia »
Consommation totale
Jour type - 2019